重庆大学A校区综合实验楼修缮工程房屋鉴定询价文件

采 购 人：重庆大学

编制单位：重庆大学基建规划处

时    间：2024年3月8日

- 项目名称：重庆大学A校区综合实验楼修缮工程房屋鉴定

二、现场概况：投标人自勘

1.建设地点：重庆大学A校区

2.工程概况：A校区综合实验楼建于1980年左右，其中主楼总建筑面积约22000㎡，主楼总层数9层，地上7层，局部有地下室2层（其中一层为夹层），建筑总高度28.5米，结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构，预应力空心楼板。综合楼后附属实验楼总建筑面积约1931.3㎡，层数2层，砖混结构。项目修缮后拟用于重庆大学老校区基础公共实验中心功能，拟进行建筑、装饰、外立面、屋面防水、水电方面的改造。楼栋鉴定范围如下：

三、询价要求：

1、资质要求

1.1具有独立的法人资格；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5近三年来没有受到行政处分、处罚记录或触犯法律；

1.6投标人应具有重庆市建设工程质量检测机构资质证书，其中检测类别必须包含见证取样检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测，投标人应为重庆市房屋建筑鉴定机构名录中单位（渝建管〔2022〕301号文）；

1.7 市外检测机构参加本工程投标，应按照“渝建发【2009】123号”文《重庆市建设工程质量检测管理规定》中相关要求办理备案手续。

1.8 不得是重庆市建设工程质量监督信息网上通报批评的单位。

2、报价要求

2.1各报价单位根据项目情况结合市场行情报总价。

2.2本项目设置最高限价：总价最高限价184271元。中标金额即是合同金额，合同金额即为结算金额。

2.3本次报价为含税包干总价，是完成本项目鉴定工作内容所需的全部费用，包括税金、编制费、现场采样费、检测样本运输费、材料费、办公费、会务费、差旅费、人力资源费、咨询费、加班费、高温补助、检测设备进出场费、检测设备运输费等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用，供应商也不得与本项目的承包商发生任何经济关系，报价内容详见询价文件第四条“本次报价包含的内容”。

2.4本次报价采用电子报价形式，各报价单位按照文件约定的内容、时间，将报价资料发送至指定邮箱。

3、询价文件组成

3.1报价（报价格式不做要求）；

3.2营业执照副本；

3.3提供本项目鉴定内容对应的资质证书复印件，并加盖公章;

3.4法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（详附件1）；

四、本次报价包含的内容

鉴于现有建筑使用功能调整，需要维修改造及使用年限已达44年等客观因素，根据国家及重庆市有关法律法规、规范、技术标准及相关政策文件对房屋建筑及其构件开展调查、检测、鉴定、分析、验算，对房屋建筑可靠性、安全性、使用性、抗震能力进行评定。需对A校区综合实验楼进行房屋结构安全性鉴定、抗震鉴定。

具体工作内容主要包括：

1.结构安全性鉴定

1.1构件层次安全性鉴定

需包括材料强度、尺寸、钢筋配置的现场实测，需对主体结构承重构件的承载能力、构造与连接、不适合继续承载的变形和损伤四个方面进行评估

1.2子系统层次安全性鉴定

应按场地与地基基础和主体结构划分两个子系统分别进行评定。

对地基基础进行检测、调查，核实房屋的基础形式及持力层情况，对地基基础的安全性、场地稳定性等进行评价。若处于斜坡场地或接近边坡堡坎时，应依据历史资料和实地勘察结果进行安全性评估。

主体结构的安全性，调查结构体系及其结构布置情况；依据结构的承载功能、结构整体性和牢固性、结构位移和变形情况进行综合评定

1.3鉴定系统层次安全性鉴定

根据地基基础和主体结构的安全性等级，以及与整幢建筑有关的其他安全问题进行评定，对房屋的结构安全性鉴定评级。对存在的异常问题提出合理建议。对本次维修改造设计拟新增的荷载是否满足安全使用要求作出评价。

2．抗震鉴定

既有建筑的抗震鉴定，应确定抗震设防烈度、设防类别及后续工作年限，鉴定内容包括但不限于场地与场地基础评估、主体结构抗震能力验算、主体结构抗震措施鉴定等。

根据安全性鉴定和抗震性鉴定分析结果提出安全鉴定结论，若需加固则提出结构加固的部位和加固处理初步意见，提交书面技术报告。

3、结构分析报告

经营性房屋建筑和主体结构3层以上的非经营性建筑。检测机构应牵头联合工程设计单位共同开展鉴定活动。应附上联合鉴定的设计单位注册工程师签字确认并加盖设计单位公章的结构分析报告。

五、相关要求

1.鉴定工作及报告应满足国家现行标准规范及重庆市相关政策文件要求，需依据的现行规范包括但不限于：

1)《建筑抗震鉴定标准》 (GB50023-2009）；

2)《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015；

3)《建筑结构检测技术标准》 GB/T50344-2019；

4)《混凝士结构现场检测技术标准》 GB/T50784-2013；

5)《既有建筑鉴定与加固通用规范》 GB55021-2021；

6)《建筑边坡工程鉴定与加固技术规范》

7)《回弹法检测泥凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011；

8)《回弹法检测混凝士抗压强度技术规程》 DBJ50-057-2006；

9)《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011；

10)《混凝土结构通用规范》（GB55008-2021）

11)《建设工程抗震管理条例》（国令第744号）

12)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010（2016年版））

13)《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021

14)《重庆市建设工程质量检测管理规定》（渝建发〔2009〕123号）

关于进一步规范房屋建筑鉴定工作的通知（渝建〔2022〕16号）

2.（1）合同总工期：合同总工期为25日历天，工期计算自合同签订之日起算。

（2）现场工作在正式进场后10日内完成，正式书面技术报告在现场工作完成后15日内提交。

3.成果要求：

（1）出具《结构安全性报告》、《结构抗震性能鉴定报告》各 4 套，含结构分析报告内容，包含上述所有内容电子档的光盘 2 张。

（2）成果质量要求：技术服务按国家、行业标准采用鉴定报告方式验收。

4.付款要求：检测、鉴定工作全部完成，提交经采购人认可的书面报告后15个工作日内支付全额检测、鉴定费用。

5.其他要求：

（1）项目后续设计、施工过程中，如发现前期检测鉴定内容与现场情况不符，或装饰层拆除后，发现前期检测鉴定未发现的结构缺陷，鉴定单位应及时到场补充检测鉴定，根据需要修改鉴定报告或出具鉴定意见。

（2）根据重庆市城乡建委渝建〔2022〕16号文件，大于3层的非经营性建筑和经营性建筑，检测机构应牵头联合工程设计单位共同开展鉴定活动。设计单位应具有与所鉴定项目规模相匹配的、建筑行业乙级及以上工程设计资质。

（3）本项目鉴定检测后仍需正常使用，鉴定单位现场工作完成后，应负责原样恢复，报价包含现场剔凿及恢复等本项目鉴定工作内容的全部费用。

本项目有部分早期竣工图纸，需鉴定单位前往档案管借阅扫描（图纸扫描费用包含在报价之中），并对项目现场实际情况进行实测复核，不符之处，以现场实际情况为准。

六、询价程序

1、采购人组织的询价按询价文件规定的时间和地点进行。

2、询价过程中的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

3、在询价过程中，采购人可以根据询价文件和报价，实质性变动采购需求中的技术、服务要求，组织供应商进行二次报价。

4、所有报价人在询价过程中做出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

5、本次报价采用电子报价形式，各报价单位按照文件约定的内容、时间，将报价资料发送至指定邮箱。

七、评审依据

评审的依据为询价文件（含有效的补充文件），采购人判断报价文件对询价文件的响应，仅基于报价文件本身而不靠外部证据。

八、成交原则

本项目评审采用最低报价法进行评审，评审办法如下：

1、采购人按照由低到高顺序对合格竞标人的最后报价（总价）进行排序，以最后报价最低的报价（总价）人作为成交供应商，报价（总价）相同的，由采购人自行决定。

2、具体的评审细则：

2.1 资格符合性审查：依据法律法规和询价文件的规定，对竞标人的资格证明、等进行审查，以确定竞标人是否具备报价资格；

2.2成交候选供应商的确定：

2.2.1本项目最低报价（总价）中标；

2.2.2成交候选供应商的顺序按经评审后的最后报价（总价）由低到高的顺序排列；

2.2.3最后报价（总价）相同的，由采购人自行决定；

2.2.4采购人有权否决所有报价，重新开展询价活动。

九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起10个工作日内签订合同。

2、询价文件、成交供应商的报价文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照政府采购的相关规定确定其他供应商作为成交供应商并签订合同，也可以重新开展询价活动。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的询价活动。

十、其他

报价人应详细阅读询价文件的全部内容，保证所提供的全部资料真实有效。不按询价文件的要求提供报价文件和资料，将导致报价作废。若对询价文件有任何质疑，请于2024年3月19日下午5:00点之前以扫描件形式发送至采购人邮箱jjzb@cqu.edu.cn。

报价资料于2024年3月21日下午5:00之前将扫描件发送至采购人邮箱jjzb@cqu.edu.cn，所有报价文件均要求加盖公章及骑缝章，采购人对报价文件进行评审后，在重庆大学基建处官网公示评审结果。

联系人：毕老师      电话：（023）65106396

地址：重庆市沙坪坝区沙正街174#基建规划处

附件1：

法定代表人授权书

# 重庆大学：

本授权书声明：注册于                                              （投标人住址）的                     （投标人名称）法定代表人                         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的              （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                投标，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2024年    月     日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

日期：2024年    月    日

（附法定代表人身份证明及投标人联系方式）